Автобитумовоз ДС-138Б, АБ-10

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Шасси | Камаз-65115 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, м, не более (длина×ширина×высота) | 8,68×2,5×2,85 |
| Снаряженная масса, кг, не более | 9610 |
| Полная масса, кг, не более | 19250 |
| Скорость транспортная максимальная, км/ч | 85 |
| Цистерна | Стальная, эллиптического сечения с внутренними перегородками, термоизолированная слоем стекловолокна 50 мм и облицованная стальным листом толщиной 0,8 мм |
| Номинальная вместимость цистерны, м3, не менее: | 10,0 |
| Тип привода битумного насоса | Механический привод: КПП-КОМ-карданный вал |
| Битумный насос | Шестеренный, подача 0,7 л/об, максимальная высота подачи 30 м |
| Система обогрева битумного насоса | Выхлопными газами двигателя шасси, через специальный кожух |
| Время заполнения цистерны своим насосом, мин, не более | 20 |
| Время свободного опорожнения цистерны, мин | 15 |
| Подогрев битума в цистерне | Стационарными горелками через жаровые трубы |

Примечание:

- Возможна установка оборудования для распределения битумных материалов (модификация ДС-138Б-02).