Машина комбинированная уборочная МД-651

Модификации

| МД-651Р | С пескоразбрасывающим оборудованием |
| --- | --- |

Рис. 1 – МД-651Р

## Таблица 1 – Основные технические характеристики

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Шасси | Камаз-65115 (самосвал) |
| Снаряженная масса, кг, не более |  |
| - пескоразбрасывающей | 12500 |
| - поливомоечной | 11500 |
| Полная масса, кг, не более |  |
| - пескоразбрасывающей | 22500 |
| - поливомоечной | 21500 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |
| - длина с поливомоечным оборудованием | 7400 |
| - длина с поливомоечным оборудованием и передним простым/скоростным отвалом | 9300/10400 |
| - длина с пескоразбрасывающим оборудованием | 7900 |
| - длина с пескоразбрасывающим оборудованием и передним простым/скоростным отвалом | 9400/10500 |
| - ширина | 2600…3200 (в зависимости от комплектации навесным оборудованием) |
| - высота | 3200 |
| Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс) | 16,0 (160) |
| Дорожный просвет в транспортном положении под отвалом, мм, не менее | 250 |
| Пескоразбрасывающее оборудование |  |
| Вместимость бункера, м3, не менее | 7,5 |
| Плотность посыпки, г/м2: | 50…500 |
| Шаг регулировки плотности посыпки, г/м2 | Бесступенчатая регулировка |
| Регулируемая ширина посыпки, м | 2 - 12 |
| Шаг регулирования ширины посыпки, м | Бесступенчатая регулировка |
| Транспортер | Скребковый, одноцепной |
| Исполнение бункера | С антикоррозийным покрытием внутренних поверхностей |
| Рабочая скорость при распределении, км/ч | До 50 |
| Диаметр разбрасывающего диска, мм, не менее | 800 |