Автогудронатор ДС-142Б (ДС-142Б-05), АГ-7,5

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Шасси | Камаз-65115 (КПП 154) |
| Габаритные размеры в транспортном положении, м, не более (длина×ширина×высота) | 8,5×2,5×2,85 |
| Масса снаряженного автогудронатора, кг, не более | 10350 |
| Полная масса автогудронатора, кг, не более | 17850 |
| Распределение нагрузки на дорогу от автогудронатора полной массой, кг, не более: |  |
| - на переднюю ось | 4550 |
| - на заднюю тележку | 13300 |
| Скорость, км/ч: |  |
| - транспортная максимальная (с грузом) | 85 |
| - рабочая (при розливе) | 4-20,5 |
| Цистерна | Стальная, эллиптического сечения с внутренними перегородками, термоизолированная слоем стекловолокна 50 мм и облицованная стальным листом толщиной 0,8 мм |
| Номинальная вместимость цистерны, м3, не менее: | 7,5 |
| Тип привода рабочего оборудования |  |
| - вращение битумного насоса | Гидропривод: КПП-КОМ-гидронасос-гидромотор |
| - подъем-опускание распределителя | Гидропривод (гидроцилиндр) |
| - открывание-закрывание форсунок | Гидропривод (гидроцилиндр) |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс) | 16,0 (160) |
| Битумный насос | Шестеренный, подача 1,4 л/об, максимальная высота подачи 30 м |
| Подогрев битума в цистерне | Стационарными горелками через жаровые трубы |
| число горелок, шт. | 2 |
| вид топлива | дизельное топливо |
| Расход топлива двумя горелками, (л/ч), не более | 18 |
| Вместимость топливных баков горелок (л) | 2 бака по 20 л. |
| Подача топлива к горелке | Сжатым воздухом от пневмосистемы шасси |
| Разогрев битума в коммуникации | Переносной горелкой |
| Скорость подогрева жидкого битума в цистерне при начальной температуре плюс 80°С, °С/ч, не менее | 15 |
| Снижение температуры битума в цистерне в течение 1 ч.: |  |
| - на стоянке | Не более 3% от перепада температур окружающего воздуха и битума |
| - при транспортировании со скоростью не более 50 км/ч | Не более 4% от перепада температур окружающего воздуха и битума |
| Розлив битума | Распределителем циркуляционного типа с запорными соплами |
| Число форсунок, шт | 21 (25*) |
| Максимальная ширина розлива, м | 4,0 (4,8*) |
| Изменение ширины розлива | Кратное 0,19 м |
| Удельная норма розлива, л/кв. м | 0,3...2,5 |
| Изменение нормы розлива | Бесступенчатое |
| Обслуживающий персонал | 1 чел (водитель-оператор) |

Примечание:

- *С удлинителем распределителя битума (опция).

- Возможна установка передней подметальной щетки.

- Возможна установка системы автоматического управления нормой розлива битума (система точного дозирования, автогудронатор с индексом ДС-142Б-05). Система точного дозирования обеспечивает возможность задавать и поддерживать необходимую норму розлива, а также изменять ее в движении, при помощи регулятора расхода гидравлической жидкости, который управляет оборотами битумного насоса. Управление системой осуществляется из кабины водителя.